## Slide 1
www.soilmove.tw
營建工程剩餘土石方法令宣導(二)
土石方交換與
可利用物料申報撮合介紹
營建剩餘土石方資訊服務中心
陳屏甫

## Slide 2
土方處理流程
土方交換
可再利用物料
系統操作
注意事項
簡報大綱

## Slide 3
土方交換
可再利用物料
一般餘土
處理順序：
土方處理流程

## Slide 4
土方處理原則
  減量、標內平衡
  土方交換
  可再利用物料
  送至收容處理場所
土方交換益處
  節省公帑
  對環境友善
  節能減碳
土方處理流程

## Slide 5
現行出土與需土工程間之營建剩餘土石方互相利用者，稱為土方交換
相關依據
  公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點(95.3.29函頒，105.12.7修正)
  各部會機關訂定之要點或辦法
  地方政府訂定之交換要點或辦法
  例如：花蓮縣營建剩餘土石方處理協調專案小組設置要點
申報門檻
  公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點：出土3000方，需土5000方
  各部會機關另訂之。
  各工程主管機關應於每年四月底前，檢送該年度土方數量規模符合第二項各款應申報土方交換案件之資料至內政部。
何謂土方交換

## Slide 6
土方交換具節能減碳效益，是提升工程綠色精神之重要措施
評估方案：
  方案A：未進行土方交換
  方案B：土方交換
效益量化
  碳排放量
A工地
M收容場所
B工地
N收容場所
碳排放量
碳排放量
A工地
B工地
碳排放量
未進行土方交換(A)
進行土方交換(B)
土方交換效益

## Slide 7
土方碳排放量計算參數
  車用汽油2.26kg-CO2/L，柴油2.61kg-CO2/L
  以每車載運10方，油耗3km/L計算，平均運距以30km計算，故每方約產生2.26~2.61kg-CO2取2.43kg-CO2/方
  大安森林公園1年CO2之吸收量約370公噸
自97年迄今累計約226座大安森林公園固碳量，每年可減省25座以上。
年 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
土方交換(萬方) | 240 | 303 | 380 | 315 | 422 | 586 | 478 | 461 | 254
碳排放量(Ton) | 5832 | 7362.9 | 9234 | 7654.5 | 10254.6 | 14239 | 11615 | 11202 | 6172
大安森林公園(座) | 15.76 | 19.9 | 24.96 | 20.69 | 27.72 | 38.49 | 31.40 | 30.3 | 16.7
土方交換效益

## Slide 8
彙整所屬機關本年度尚未有結果案件總清查表與次年度出/需土工程案件表，重新檢討並擬定後續辦理行動
召開「營建土方處理協調專案小組會議」，各部會提報土方交換撮合結果，地方政府提送成果報告，由資訊中心彙整後報告；並將次年出/需土工程資訊彙整予土方中央主管機關，由資訊中心彙整。
由資訊中心網站彙整出/需土工程並公告所屬機關
11月
1月
機關辦理土方交換督導作業
年中不定期辦理
召開土石方交換成效檢討會議
12月
土方交換年度時程建議

## Slide 9
增列本作業要點之適用對象。（修正草案第二點）
營建剩餘土石方妥善處理、辦理土方交換上網申報之期間及內容、適用條件。（修正草案第四點）
資訊服務中心應定期配合提供土方交換相關資料。（修正草案第五點）
主辦機關上網申報後，資訊服務中心及主辦機關後續應辦事項及時程。（修正草案第七點）
因故無法依協調結果辦理者應上網更新申報資料。（修正草案第八點）
土方交換結果之督核規定。（修正草案第十三點）
土方交換要點修正重點
Notes: 9

## Slide 10
二、本作業要點適用對象為行政院及直轄市、縣（市）政府所屬機關、公立學校、公營事業辦理且符合第四點第三項規定之公共工程及公有建築工程。
四、為加強營建剩餘土石方之妥善處理，其優先順序如下： (一)挖填平衡。 (二)土方交換。 (三)運送收容處理場所。 有下列情形之一者，主辦機關應至營建剩餘土石方資訊服務中心（以下簡稱資訊服務中心）上網申報工程區位、數量、土質、預計時程等相關規劃資料。（如附件）但工程性質特殊或情形緊急者，其申報時程不在此限： (一)土石方剩餘（以下簡稱出土工程）達三千立方公尺以上。 (二)土石方不足（以下簡稱需土工程）達五千立方公尺以上。 未達前項所列土石方數量者，得參照本要點辦理申報。 各工程主管機關，應於每年四月底前，檢送該年度土方數量規模符合第二項各款應申報土方交換案件之資料。
土方交換要點修正內容
Notes: 10

## Slide 11
原版本為出土5000M3，需土20000M3，約占土方量78%與82%，符合80-20管理原則
案件數僅占8%與30%，申報量過少，較難進行撮合
修正版本中申報門檻降低，擴大申報對象，將使案件數比例提高，出土案件量比例提高5%(8%→13%)，需土案件量比例提高32% (30%→62%)
土方交換要點修正內容

## Slide 12
五、資訊服務中心應定期配合提供下列資訊： (一)每個月於網頁更新應申報土方交換而未申報之名單，以電子郵件逐案通知各主辦機關，並副知工程主管機關及內政部(以下簡稱本部)。 (二)每季於網頁彙整完成土方交換之成果，並以電子郵件通知本部。
七、主辦機關向資訊服務中心上網申報後，資訊服務中心應於十五天內，將建議撮合對象以電子郵件通知或函復主辦機關；主辦機關應於接獲通知一個月內，主動聯繫撮合對象，必要時得自行或報請工程主管機關，召開土方交換撮合研商會議，並依下列程序辦理： (一)已決定辦理土方交換者，出土工程及需土工程之主辦機關，均應依營建剩餘土石方處理方案及各直轄市、縣（市）營建剩餘土石方處理自治法規或規定，辦理上網申報及查核作業。 (二)研商未有結果者，主辦機關應視工程實際執行情形，重新請資訊服務中心提供土方交換建議對象，並繼續進行協商；或逕上網刪除已登錄之相關資料。
土方交換要點修正內容
Notes: 12

## Slide 13
十三、為加強土方交換利用政策之落實，本部應視土方交換申報及辦理情形，針對認須改善者，定期函請工程主管機關檢討辦理；必要時並得提報本部營建土方處理協調專案小組報告或討論。 主辦機關應每半年將土方交換情形，提各部會或直轄市、縣（市）政府相關督考機制，說明土方交換成果。
土方交換要點修正內容
Notes: 13

## Slide 14
營建署推動營建工程土方交換利用
相關作為

## Slide 15
每年召開(97年~105年)
了解各部會機關土方交換成效
探討提升土方交換率之精進作為
跨部會協調土方交換可行性
應申報未申報案件年度報告
列管案件進度報告
1.召開營建土方處理協調小組會議

## Slide 16
由營建剩餘土石方資訊服務中心建置土方交換申報系統(V3.0)
即時線上自動申報、撮合、查詢
地理資訊系統輔助
定期彙整相關資訊提供營建署參考
3.0版已於105年12月31日上線
2.更新土方交換模組3.0

## Slide 17
1.本署104.4.21營署綜字第1042906305號函(44件)
2.本署104.6.23營署綜字第1042910186號函(25件)
3.本署104.7.14營署綜字第1042911335號函
4.本署104.12.30營署綜字第1042922128號函(19件)
函請有關機關，於本署委託臺灣建築學會建置營建剩餘土石方資訊服務中心，申報該年度土方交換案件，參考該服務中心初步建議撮合對象督促所屬積極辦理；倘仍無法進行撮合交換，可按所附提案表格式填寫函送本署，俾提送本部營建土方處理協調專案小組幕僚工作會議進行協調。
3.定期函請土方交換尚未有結果者加速辦理

## Slide 18
3.定期函請土方交換尚未有結果者加速辦理

## Slide 19
評核基準 | 項次 | 督導考核項目 | 權重分數 | 資料準備 | 表格
103年1月1日至104年12月31日平時配合「營建剩餘土石方處理方案」辦理情形 | 1 | 地方自治法規或管理規定辦理情形 | 10 | 中心 | 【附表 1】
 | 2 | 跨縣(市)土方運送處理率 | 10 | 中心 | 【附表 2】
 | 3 | 工程查核率 | 10 | 中心 | 【附表 3】
 | 4 | 收容處理場所查核率 | 10 | 中心 | 【附表 4】
 | 5 | 土方交換與再利用率 | 15 | 中心 | 【附表 5】
督導考核委員依據簡報及查閱相關資料評分 | 6 | 地方主管機關於營建剩餘土石方資訊服務中心網站配合維護事項 | 10 | 中心 | 【附表 6】
 | 7 | 收容處理場所整體規劃及管理 | 10 | 地方 | 【附表 7】
 | 8 | 工程土方流向抽查及違規取締執行情形 | 10 | 地方 | 【附表 8】
 | 9 | 確實檢討改進103年度督導考核本縣（市）政府之缺失項目 | 10 | 地方 | 【附表 9】
 | 10 | 本縣(市)餘土管理創新特色與推動餘土再利用之努力事項 | 5 | 地方 | 【附表10】
4.納入督導考評項目

## Slide 20
【附表1】 地方自治法規或管理規定辦理情形
評分方式 |  | 配分
1.訂定地方自治法規 | 有無訂定自治法規 | 1
 | 是否經議會審議並公布 | 2
 | 有無罰則 | 1
2.是否訂定土方交換相關規定 |  | 1
3.是否訂定其他民間工程相關規定 |  | 1
4.是否訂定可再利用物料相關規定 |  | 1
5.是否釐清混合物與餘土相關規定 |  | 1
6.是否訂定遠端監控等收容處理場所監控機制相關規定 |  | 1
7.是否訂定工程與收容處理場所現地抽查機制相關規定 |  | 1
總計 |  | 10
4.納入督導考評項目

## Slide 21
【附表5】土方交換與再利用率
【附表5-1】土方交換與再利用率與縣市類型配分
4.納入督導考評項目

## Slide 22
註：A-公共工程間交換量，B-建築工程與公共工程間交換量，C-需土工程協助外縣市交換率
縣市 | 103年-104年 |  |  | 督導計分 | 105年~106年 |  |  | 目前 督導計分
 | A | B | C |  | A | B | C | 
金門縣 | 89.66 | 97.43 | - | 15 | 77.7 | 14.47 | - | 15
澎湖縣 | 83.47 | - | - | 14 | 69.98 | 1.66 | - | 12.5
花蓮縣 | 22.41 | - | - | 5 | 14.36 | - | - | 3
台東縣 | 3.94 | - | 62.28 | 2 | 59.32 | - | - | 11
連江縣 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
基隆市 | 4.32 |  | - | 1 | 10.49 | - | - | 3
宜蘭縣 | 83.1 | 2.35 | - | 13.5 | 54.96 | 0.39 | - | 11.5
新竹縣 | - | - | 100 | 1 | - | - | - | 0
新竹市 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
苗栗縣 | 41.3 | - | - | 9 | 4.21 | - | - | 1
彰化縣 | 5.55 | - | - | 1 | 40.91 | - | - | 9
南投縣 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
嘉義縣 | 73.48 | 11.46 | - | 14 | 48.67 | - | - | 9
嘉義市 | 2.13 | - | - | 1 | 4.88 | - | - | 1
屏東縣 | 6.88 |  |  | 1 | 5.59 | - | - | 1
雲林縣 | 0.01 |  |  | 0 | 45.12 | - | - | 9
台北市 | 62.48 |  | 6.06 | 13.5 | 44.49 | - | - | 9
新北市 | 46.06 | 3.34 | 58.54 | 10.5 | 40.55 | 12.11 | 45.16 | 11
桃園市 | 53.98 |  | 35.55 | 12 | 32.36 | 2.67 | 12.68 | 8.5
台中市 | 48.93 | 0.31 |  | 9.5 | 71.69 | 0.33 | - | 13.5
台南市 | 4.96 | 57.31 |  | 2 | 30.42 | 19.69 | - | 8
高雄市 | 38.42 | 0.96 | 3.45 | 8 | 28.66 | - | - | 5
實際土方交換與督導計分

## Slide 23
系統操作

## Slide 24
此為申報規劃設計階段之土方交換申報
已施工之土方交換工程請進行兩階段申報業務
規劃中土方交換申報

## Slide 25
系統產生之土方交換編號
選取主辦機關
選取地圖座標
確定新增
1
2
3
4
規劃中土方交換申報_基本資料

## Slide 26
用土方交換流向編號查詢或點選申報過的土方交換基本資料
修改土方交換年度資料
新增土方交換年度資料
1
1
2
3
規劃中土方交換申報_年度資料

## Slide 27
設定篩選條件，地點、土質、土量、流向等
點選查詢送出
1
2
自行設定篩選撮合條件

## Slide 28
分年列出土方交換案件
分年分區統計土方交換案件
1
2
土方交換分年分區查詢

## Slide 29
施工階段
現況：
承造單位申報，主辦機關查核
擬辦：
承造單位申報基本資料表
主辦機關查核時系統檢核符合土方交換要件時，彈出土方交換編號等相關資訊視窗，填列後查核。
如未填列仍可查核，但該資料將供年度土方處理協調小組彙整報告
規劃設計階段
現況：
主辦機關或顧問單位申報
擬辦：
主辦機關申報
如遇狀態變更或退場需檢附說明。
狀態變更需檢附交換協商紀錄等。
資料將無法刪除，但會更新土方交換狀態，並註明決定不交換原因。
土方交換與兩階段申報鏈結與退場機制

## Slide 30
工程生命週期中，
  規劃設計階段辦理土方交換申報，並覓妥後續土方交換對象或妥善規劃後續餘土處理，
  施工階段責成承包商辦理兩階段申報，主辦機關辦理查核、抽查等作業，並於估驗時依出需土勾稽確認土方數量
  完工階段估驗時依出需土勾稽確認土方數量
土方交換注意事項

## Slide 31
由營建剩餘土石方資訊服務中心>兩階段申報>查核公共工程基本資料
可再利用物料申報不受方案限制，但仍須上網申報土質、數量：
如為公共工程/公有建築工程會有可再利用物料欄位，若須申報可再利用物料者，則填列相關欄位；反之則略過
點選查核
狀態更新為已查核，後續廠商可逐月申報月報表
1
2
3
可再利用物料申報

## Slide 32
土質是否可作為可再利用物料
土方去處是否適宜(由土質、去處處理能力等綜整判斷)
可再利用物料流向應落實，定期抽查清運車輛與聯單
可再利用物料注意事項

## Slide 33
可再利用物料
一般餘土
可再利用物料申報相關表單

## Slide 34
十五天內，將建議撮合對象以電子郵件通知或函復主辦機關
每個月於網頁更新應申報土方交換而未申報之名單
每季於網頁彙整完成土方交換之成果
www.soilmove.tw
工程主辦機關
召開年度跨部會土方處理協調小組會議，函請應申報未申報工程主管機關說明
稽催、協助土方交換業務
資訊服務中心配合營建署辦理事項

## Slide 35
資訊服務中心於主辦機關上網登錄土方交換案件後，15天內將建議撮合對象回復主辦機關。
建議對象以電子郵件通知或函復主辦機關

## Slide 36
資訊服務中心每月由兩階段申報資料中，工程基本資料表回推符合申報門檻工程，確認該基本表中是否填列土方交換編號，以定期列出土方交換應申報未申報名單，函請各工程主辦機關說明。
約74.55%直接送到收容處理場所
每月更新應申報未申報名單
 | 公共工程 | 可再利用物料 | 民間建築工程 | 收容處理場所 | 總計
公共工程 | 99 | 14 | 1 | 331 | 445
公有建築工程 | 7 | 6 |  | 41 | 54
總計 | 106 | 20 | 1 | 372 | 499
出土
需土
2017/01/01~2017/08/27

## Slide 37
資訊服務中心每季將彙整兩階段申報資料中完成土方交換之成果，並公告於網站上。
使用者可自行登入查詢目前現況，後續會擷取重要資訊置於首頁。
每季彙整土方交換成果

## Slide 38
強化土方交換成果檢核成果配套機制構想
38
二階段 申報 | 土方交換 申報 | 土方交換
○ | × | ×
○ | × | ○
○ | ○ | ×
○ | ○ | ○
符合應申報土方交換之申報及實際交換情形
定期公布工程名稱及單位，依要點第13點規定，定期函請工程主管機關檢討辦理，必要時得提報本部營建土方處理協調專案小組報告或討論。
由本部函請主管機關，針對工程主辦及主管人員，酌予獎勵
由本部函請主管機關，針對工程主辦及主管人員，優予獎勵
資訊服務中心得依據二申段申報系統資料，篩選符合應申報土方交換之案件，並追踪是否進行土方交換申報及實際交換情形。

## Slide 39
工程序號 | 工程名稱 | 基本資料 |  |  |  | 規劃設計階段 |  |  | 施工階段 |  | 
 |  | 工程起迄日期 | 土方流向 | 土質 | 土方數量 | 土方交換編號 | 土方交換數量 | 土方交換撮合對象 | 兩階段流向編號 | 可再利用物料申報 | 現場抽查
營建土方全生命週期控管表格為提供主辦機關用以控管所屬機關土方全生命週期應辦事項控管，藉由營建土方全生命週期控管表格，可達到
工程土方基本資料登錄與查詢
規劃設計階段土方交換應申報資料登錄與查詢
施工階段土方應申報兩階段流向編號與可再利用物料查詢
施工階段現場抽查情形
檢討應申報未申報事項，用以督導與稽查。
營建剩餘土石方全生命週期控管

## Slide 40
105年度適修土石方交換利用作業要點，擴展其適用範疇，提高土方交換率。
土方交換申報系統升級，目前為3.0版本，已於105年12月31日上線，增加部分功能，使土方交換業務事半功倍。
土方交換限制較多，需考量兩方工期、土質、運距等，建議於規劃設計階段多次協商，以利後續工進。
如無法進行土方交換，建議評估土質後以可再利用物料方式辦理，節省公帑。
如估算土方為有價料，則可於預算內編訂回收價款，並依可再利用物料規定續辦
結語