## Slide 1
中華民國106年09月08日
『都市計畫及建築管理相關法令講習』

## Slide 2: 簡報大綱
新修法令說明
土地使用分區管制
金門都市設計與申請程序
金門都市更新與申請程序
金門GIS系統運用

## Slide 3
金門縣都市計畫沿革
金門特定區計畫(85年1月20日)─
規劃過程時沿用精度不佳之軍方測繪地形圖為底圖
變更金門特定區計畫(第一次通盤檢討)─(主細分離)
於86年著手規劃，因基礎環境未改善，歷經10年之規劃審議於95年11月1日公告實施
一通之土地使用分區管制要點係依都市計畫法第16條規定且參酌都市計畫法台灣省施行細則而擬訂之主要計畫。

## Slide 4
申請單位
完成都市計畫書圖製作
金門縣政府
(建設處)
公告公開展覽30天
舉行說明會
金門縣都市計畫委員會
計畫審議
金門縣政府
(建設處)
計畫發布實施
內政部
計畫核定
細部計畫
審議通過
審議通過
計畫擬定
公開展覽
審議及核定
發布實施
■主要計畫及細部計畫於金門縣政府公告公開展覽期間，民眾有任何主張意見，可以向「金門縣政府」提出，供審議參考。
■主要計畫經金門縣都市計畫委員會審議完畢後，由金門縣政府建設處將審議結果及計畫內容再繼續送內政部核定。屆時民眾對案件如仍有意見，還可以再向「內政部」提出。
金門縣都市計畫沿革-都市計畫變更辦理流程

## Slide 5
金門縣都市計畫沿革
內政部都市計畫委員會專案小組於101年6月5日聽取本府簡報「變更金門特定區計畫(土地使用分區管制要點第二次專案通盤檢討)案」，爰建議本府依都市計畫法第22條及第23條規定，有關「土地使用分區管制」規定事項，屬於細部計畫之範疇得由該管直轄市、縣（市）政府核定實施，製作變更特定區計畫書圖，將土地使用分區管制要點規定事項依前開規定做主要、細部計畫分離，並將土地使用分區管制要點規定事項及檢討變更內容納入本府另案擬定之細部計畫，由本府自行核定。

## Slide 6
金門縣都市計畫沿革-土管歷年檢討情形

## Slide 7
土地使用分區管制-內容說明
本計畫書共四十一點，其要點如下：
本計畫書之訂定依據及本計畫區內土地使用管制之適用範圍（第1點及第2點）。
土地使用分區劃設原則及各分區容許使用項目(第3點至第29點)。
風景區開發許可審議適用範圍規定(第10點)。
土地使用開發許可審議適用範圍規定(第22點)。
都市設計審議適用範圍規定(第24點)。
各使用分區之建蔽率、容積率訂定規定(第31點)。
公共設施用地劃設原則及容許使用項目(第32點)。
公共設施用地之建蔽率、容積率訂定規定(第33點)。
退縮建築標準規定及執行上有困難之處理(第34點至第36點)。
分區使用干擾或衝突之處置(第38點)
本計畫區內既有軍事設施或整體開發區安置設施之管制規定(第39點)。
都市計畫發布實施後，不合分區使用之規定(第40點)。
施行日規定(第41點)。

## Slide 8
土地使用分區管制
依都市計畫法第三十二條規定訂定之。
本計畫區內之土地使用管制，應依本要點及各細部計畫規定辦理。
都市計畫範圍內土地得視實際發展情形，劃定下列各種使用區，分別限制其使用：（一）住宅區。（二）商業區。…都市計畫地區得依都市階層及規模，考量地方特性及實際發展需要，於細部計畫內對住宅區、商業區再予細分，予以不同程度管制。
住宅區為保護居住環境而劃定，區內土地於各細部計畫內再予細分，予以不同程度管制，相關管制依各細部計畫規定辦理。
商業區為促進商業發展而劃定，區內土地於各細部計畫內再予細分，予以不同程度管制，相關管制依各細部計畫規定辦理。

## Slide 9
土地使用分區管制-金城細計土地使用分區管制要點
住宅區
第一種住宅區(60，120)
第二種住宅區(70/50，180)
第三種住宅區(60/50，240)
第六種住宅區-標準圖，若依本要點第十五條規定申請老屋重建，則其建蔽率為 60%，容積率為240%
商業區
第一種商業區(70，420)
第二種商業區(60，360)
乙種工業區 行政區 農業區 保存區 宗教專用區 古蹟保存區 農會專用區 電信事業專用區

## Slide 10
10
鳳翔新村 | 安和新莊 | 金城新莊及富康一村
第六種住宅區（住 6) |  | 
鳳翔新村部分，建物樓高以四層樓為限，第四層樓地板面積為建築面積 60%，指定以計畫道路境界線退縮 3 公尺為牆面線，前院深度為 2 公尺。 | 安和新莊部分，建物樓高以三層樓為限，第三層樓地板面積為建築面積 60%，指定以計畫道路境界線為牆面線。 | 金城新莊及富康一村部分，建物樓高以四層樓為限，第四層樓地板面積為建築面積60%，指定以計畫道路境界線退縮 2.5 公尺為牆面線，前院深度為 1.8 公尺(範圍請參見圖三；建築及退縮形式請參見圖四、圖五)。
土地使用分區管制-金城細計土地使用分區管制要點
Notes: 10

## Slide 11
11
土地使用分區管制-金城細計土地使用分區管制要點
Notes: 11

## Slide 12
12
土地使用分區管制-金城細計土地使用分區管制要點
Notes: 12

## Slide 13
13
土地使用分區管制-金城細計土地使用分區管制要點
Notes: 13

## Slide 14
14
第十五條
為鼓勵都市老舊地區及窳陋地區之重建，屬商業區及住宅區之建築基地符合下列各項規定，且其建築計畫經提送金門縣都市設計審議委員會審議通過者，得予以容積獎勵：
一、申請重建之建築基地至少有一條所臨道路寬度應達 6 公尺。
二、基地規模、現況、建築配置及獎勵額度依下表之規定：
三、屬下列情形之ㄧ者，不適用本點獎勵：
(一)基地涉及公辦更新範圍者。
(二)基地涉及經縣府核准都市更新事業概要或向縣府申請事業計畫報核之範圍者。
(三)申請都市更新條例相關容積獎勵者。
四、第六種住宅區基地面臨計畫道路寬度未達6 公尺，須自行退縮達6 公尺作為公眾通行使用，並須檢附退縮空間供公眾通行使用之切結書及自行於使用執照前完成道路鋪設。
本點退縮面積不得重複申請建築技術規則所訂開放空間相關獎勵。
土地使用分區管制-金城細計土地使用分區管制要點
現況 | 基地 規模 | 建築配置 | 獎勵 額度
25年以上合法建築物坐落之 建築基地面積達申請重建基地面積之三分之一。 | 200~300平方公尺以內 | 自計畫道路、現有巷道及永久性空地均退縮淨寬（不含造型板、雨遮）2公尺以上建築，退縮空間配合周邊道路系統規劃。 | 10%
 | 300(含)~400平方公尺 |  | 15%
 | 400(含)平方公尺以上 |  | 20%
註：如現有巷道經指定建築線者，應自建築線開始退縮留設計算。 |  |  | 
Notes: 14

## Slide 15
15
第十六條
景觀道路範圍(如圖六~圖十三、表四)係為維護莒光路與中興路之歷史紋理及建築特色而劃設之。範圍內屬現有道路部分，應維持現有尺度；現有道路兩側之建築立面則應配合風貌建築物之保存，規劃作為景觀道路之元素。
土地使用分區管制-金城細計土地使用分區管制要點
Notes: 15

## Slide 16
土地使用分區管制-金湖細計土地使用分區管制要點
住宅區
第二種住宅區(70/50，180)
第三種住宅區(60/50，240)
商業區
第一種商業區(70，420)
第二種商業區(60，360)
乙種工業區 農業區 保存區 自然村專用區 宗教專用區

## Slide 17
17
土地使用分區管制-金湖細計土地使用分區管制要點
第十四條
為鼓勵都市老舊地區及窳陋地區之重建，屬商業區及住宅區之建築基地符合下列各項規定，且其建築計畫經提送金門縣都市設計審議委員會審議通過者，得予以容積獎勵：
一、申請重建之建築基地至少有一條所臨道路寬度應達 6 公尺。
二、基地規模、現況、建築配置及獎勵額度依下表之規定：
三、屬下列情形之ㄧ者，不適用本點獎勵：
(一)基地涉及公辦更新範圍者。
(二)基地涉及經縣府核准都市更新事業概要或向縣府申請事業計畫報核之範圍者。
(三)申請都市更新條例相關容積獎勵者。
四、武德新莊面臨計畫道路寬度未達6 公尺，須自行退縮達6 公尺作為公眾通行使用，並須檢附退縮空間供公眾通行使用之切結書及自行於使用執照前完成道路鋪設。
本點退縮面積不得重複申請建築技術規則所訂開放空間相關獎勵。
現況 | 基地 規模 | 建築配置 | 獎勵 額度
25年以上合法建築物坐落之 建築基地面積達申請重建基地面積之三分之一。 | 200~300平方公尺以內 | 自計畫道路、現有巷道及永久性空地均退縮淨寬（不含造型板、雨遮）2公尺以上建築，退縮空間配合周邊道路系統規劃。 | 10%
 | 300(含)~400平方公尺 |  | 15%
 | 400(含)平方公尺以上 |  | 20%
註：如現有巷道經指定建築線者，應自建築線開始退縮留設計算。 |  |  | 

## Slide 18
18
土地使用分區管制-金沙細計土地使用分區管制要點
住宅區
第二之一種住宅區(60，180)
第六種住宅區-標準圖，若依本要點第十六條規定申請老屋重建，則其建蔽率為 60%，容積率為240%
商業區
第一種商業區(70，420)
第二種商業區(60，360)
自然村專用區 宗教專用區

## Slide 19
19
土地使用分區管制-金沙細計土地使用分區管制要點
第六條
一、第二之一種住宅區（住 2-1）：專供興建獨戶或雙併住宅使用，最大建蔽率 60％，最大容積率 180％。建物應自計畫道路境界線至少退縮3 公尺建築，其中，面臨保生段 2 號及 12 地號部分免退縮 3 公尺後建築。退縮建築之空地至少一半應植栽綠化，不得設置圍牆，但得計入法定空地。
第七條
第二之一種住宅區（住 2-1）建築物應附設停車空間，依其建築樓地板面積 315 平方公尺以下(含），應留設一部停車空間，超過部分每 150 平方公尺及其零數應增設一部停車空間。

## Slide 20
20
忠孝新村 | 榮光新村
第六種住宅區（住 6) | 
忠孝新村部份，專供興建獨戶或雙併住宅使用，建物樓高以三層樓為限，第三層樓地板面積為建築面積 60％，指定以計畫道路境界線退縮 3 公尺為牆面線，前院深度為 2 公尺。 | 榮光新村部分，專供興建獨戶、雙併或連棟住宅使用，建物樓高以三層樓為限，第三層樓地板面積為建築面積60％，指定以計畫道路境界線退縮2.5 公尺為牆面線，前院深度為1.8 公尺(範圍請參見圖三；建築及退縮形式請參見圖四)
土地使用分區管制-金沙細計土地使用分區管制要點

## Slide 21
21
土地使用分區管制-金沙細計土地使用分區管制要點

## Slide 22
22
土地使用分區管制-金沙細計土地使用分區管制要點
第十六條
為鼓勵都市老舊地區及窳陋地區之重建，屬商業區及住宅區之建築基地符合下列各項規定，且其建築計畫經提送金門縣都市設計審議委員會審議通過者，得予以容積獎勵：
一、申請重建之建築基地至少有一條所臨道路寬度應達 6 公尺。
二、基地規模、現況、建築配置及獎勵額度依下表之規定：
三、屬下列情形之ㄧ者，不適用本點獎勵：
(一)基地涉及公辦更新範圍者。
(二)基地涉及經縣府核准都市更新事業概要或向縣府申請事業計畫報核之範圍者。
(三)申請都市更新條例相關容積獎勵者。
四、第六種住宅區基地面臨計畫道路寬度未達6 公尺，須自行退縮達6 公尺作為公眾通行使用，並須檢附退縮空間供公眾通行使用之切結書及自行於使用執照前完成道路鋪設。
本點退縮面積不得重複申請建築技術規則所訂開放空間相關獎勵。
現況 | 基地 規模 | 建築配置 | 獎勵 額度
25年以上合法建築物坐落之 建築基地面積達申請重建基地面積之三分之一。 | 200~300平方公尺以內 | 自計畫道路、現有巷道及永久性空地均退縮淨寬（不含造型板、雨遮）2公尺以上建築，退縮空間配合周邊道路系統規劃。 | 10%
 | 300(含)~400平方公尺 |  | 15%
 | 400(含)平方公尺以上 |  | 20%
註：如現有巷道經指定建築線者，應自建築線開始退縮留設計算。 |  |  | 

## Slide 23
土地使用分區管制
甲種工業區以供輕工業及無公共危險之重工業為主，不得為下列建築物及土地之使用：(一)煉油工業：以原油為原料之製造工業。(二)放射性工業：包含放射性元素分裝、製造及處理工業。(三)易爆物製造儲存業：包括炸藥、爆竹、硝化棉、硝化甘油及相關之爆炸性工業。(四)液化石油氣製造分裝業。甲種工業區建有第七點第二項各款設施者，其使用應符合第七點第三項之規定。
工廠必要附屬設施、工業發展有關設施、公共服務設施及公用事業設施、一般商業設施…
面積總量管制

## Slide 24
土地使用分區管制
乙種工業區以供公害輕微之工廠與其必要附屬設施及工業發展有關設施使用為主，不得為下列建築物及土地之使用。但公共服務設施及公用事業設施、一般商業設施，不在此限：
(一)第六點規定限制之建築及使用。
(二)經營下列事業之工業：…
(三)供前款第1 目、第2 目、第6 目及第7 目規定之物
品、可燃性瓦斯或電石處理者。
(四)其他經本府依法律或自治條例限制之建築物或土地
之使用。
前項所稱工廠必要附屬設施、工業發展有關設施、公共服務設施及公用事業設施、一般商業設施，指下列設施：
(一)工廠必要附屬設施：…
(二)工業發展有關設施：…
(三)公共服務設施及公用事業設施：…
(四)一般商業設施：
1.一般零售業、一般服務業及餐飲業、一般事務所及自
由職業事務所、運動設施、銀行、信用合作社、農、漁
會信用部及保險公司等分支機構：其使用土地總面積不
得超過該建築基地面積百分之三十。
2.大型展示中心、商務中心及旅館：使用土地面積應超
過3000平方公尺以上，且其區位、面積、設置內容及公
共設施，經本府審查通過者。
3.倉儲批發業：使用土地面積在一公頃以上五公頃以下、
並面臨十二公尺以上道路，且其申請開發事業計畫、財
務計畫、經營管理計畫，經本府審查通過者。
第二項第(三)款設施之使用土地總面積，不得超過該工業區總面積百分之二十；第四款設施之使用土地總面積，不得超過該工業區總面積百分之三十。

## Slide 25
土地使用分區管制
行政區以供政府機關、自治團體、人民團體及其他公益上需要之建築物使用為主，並得作為附屬之小型商店、飲食店、辦公廳及三十個房間以下之住宿設施使用，但其設置面積不得超過總樓地板面積二分之一。
文教區以供下列使用為主：(一)藝術館、博物館、社教館、圖書館、科學館及紀念性建築物。(二)學校。(三)體育場所、集會所。(四)住宅。
風景區為保育及開發自然風景而劃定。區內土地以供下列之使用為限，且風景區內非經本府核准，不得任意變更地形及砍伐樹林，以確實達到保育維護之目的。（一）住宅。（二）宗祠及宗教建築。…。風景區之開發採開發許可制，其開發規模至少1 公頃，經本府審查核可後，始得發照建築。但無法整合至1 公頃，經本府另行完成細部計畫及市地重劃者，不在此限。前項之審查程序及條件，由本府定之。

## Slide 26
土地使用分區管制
保存區為維護名勝、古蹟及具有紀念性或藝術價值應保存之建築物，並保全其環境景觀而劃定，以供保存、維護古物、古蹟、歷史建築、民族藝術、民俗與有關文物及自然文化景觀之使用為限。
保護區為國土保安、水土保持、維護天然資源與保護環境及生態功能而劃定，在不妨礙保護區之劃定目的下，經本府審查核准，得為下列之使用：…(十七)土地在都市計畫發布前已為建地目、編定為可供興建住宅使用之建築用地，或已建築供居住使用之合法建築物基地者，其新建、改建、增建，高度不得超過三層樓，建蔽率最高以百分之六十為限，建築物最大基層面積不得超過一百六十五平方公尺，建築總樓地板面積不得超過四百九十五平方公尺。土地及建築物使用項目比照自然村專用區。(十八)都市計畫發布實施前，原有依法實際供農作、養殖、畜牧生產且未停止其使用者，得比照農業區之有關規定及條件，申請建築農舍及農業產銷必要設施。但依規定辦理休耕、休養、停養或有不可抗力等事由，而未實際供農作、養殖、畜牧等使用者，視為未停止其使用。

## Slide 27
土地使用分區管制
農業區為保持農業生產而劃定，除保持農業生產外，僅得申請建築農舍及農村聚落，並依下列規定辦理。但經本府審查核准之農業產銷必要設施、…、第十四點及第十五點所規定者，不在此限：
（一）農舍之申請人必須具備農民身分，並應在該農業區
內有農地或農場。（二）農舍之高度不得超過三層樓，
建築面積不得超過申請人所有農業用地或農場及已有建
築用地合計總面積百分之三十，最大基層建築面積不得
超過一百六十五平方公尺，建築總樓地板面積不得超過
三百五十平方公尺，與都市計畫道路境界之距離不得小
於八公尺；臨計畫道路屬車轍道者之距離不得小於四公
尺。（三）農舍不得擅自變更使用。（四）依農業用地
興建農舍辦法申請集村興建農舍者，每戶核算之最大建
築基地面積不得超過二百七十五平方公尺，建築高度不
得超過4 層樓或簷高14 公尺。
前項所定農業產銷必要設施，不得擅自變更使用，其種類由中央目的事業主管機關定之；其建蔽率除屠宰場及畜牧廢棄物處理場外不得超過百分之六十，並不得供為居室、工廠及其他非農業產銷必要設施使用。
第一項所定經本府審查核准之社會福利事業設施、幼兒園、加油(氣)站，其建蔽率不得超過百分之四十。第一項規定設施之申請，本府於辦理審查時，應依據地方實際情況，對於其使用面積、使用條件及有關管理維護事項作必要之規定。

## Slide 28
土地使用分區管制
之一 農村聚落申請許可審核條件，由本府另訂之。
毗鄰農業區、保護區之建築基地，為建築需要依其建築使用條件，無法以其他相鄰土地作為私設通路連接建築線者，得經本府審查核准後，以農業區、保護區土地興闢作為連接建築線之私設通路使用，但經本縣土地使用許可審議委員會，審查通過者不在此限。前項私設通路長度、寬度及使用 條件等相關事項，由本府訂之。
農業區土地在都市計畫發布前已為建地目、編定為可供興建住宅使用之建築用地，或已建築供居住使用之合法建築物基地者，其建築物及使用，應依下列規定辦理：（一）建築物不得超過三層樓，建蔽率不得大於百分之六十，容積率不得大於百分之一百八十。（二）土地及建築物使用項目比照自然村專用區。（三）原有建築物之建蔽率已超過第一款規定者，得就地修建。但改建、增建或拆除後新建，不得違反第一款之規定。

## Slide 29
土地使用分區管制

## Slide 30
土地使用分區管制
自然村專用區為維護傳統建築與自然形成之現有聚落特色，並維持良好生活環境品質而劃定，區內建築物及土地使用除供居住使用外，許可為住宅區及自然村開發許可審議規範規定所容許之下列項目：…
二一之一、自然村專用區周邊土地，具二種(含)以上分區者
(不含整體開發區及公共設施用地)，得以自然村專用區
規定申請建築。前開土地於都市計畫發布(85 年1 月20
日)後，辦理地籍分割者，亦適用之。但於105 年4月26
日後，辦理地籍合併者不予適用。
為利當地發展並兼顧聚落保存及設置適當足夠之公共設施，凡自然村專用區未完成細部計畫及整體開發之區域，應依「金門特定區計畫土地使用許可審議規範及審查辦法」，提出開發計畫及相關文件，經由本縣「金門特定區計畫土地使用許可審議委員會」審查通過後，始得開發或發照建築。前項「金門特定區計畫土地使用許可審議規範及審查辦法」規定，由本府訂之。

## Slide 31
土地使用分區管制
閩南建築專用區為建立閩南文化及僑民文化特色建築而劃定，區內土地於各細部計畫內再予細分，予以不同程度管制，相關管制依各細部計畫規定辦理。
為應本計畫區閩南傳統建築維護、文化資產風貌保存、整體開發區域及都市計畫規定應辦理都市設計審議區域，經由「金門縣都市設計審議委員會」審查通過後，始得開發或發照建築。前項「金門縣都市設計審議委員會」組織規定，由本府另訂之。

## Slide 32
土地使用分區管制
各使用分區之最大建蔽率及最大容積率規定如下：

## Slide 33
土地使用分區管制
各使用分區之最大建蔽率及最大容積率規定如下：

## Slide 34
土地使用分區管制
各使用分區之最大建蔽率及最大容積率規定如下：

## Slide 35
土地使用分區管制
三四.各使用分區退縮建築標準及鼓勵建築物增設停車空間供不特定 公眾使用規定：
（一）住宅區、商業區：都市計畫書規定應辦理整體開發區範圍內新（改） 建時應自計畫道路境界線至少退縮三公尺建築，退縮建築之空地應植栽綠化，不得設置圍牆，但得計入法定空地。
（二）工業區、倉儲批發零售專用區、旅館專用區：新（改）建時應自計畫道路境界線至少退縮六公尺建築，除旅館專用區不得設置圍牆外，如需設置圍牆者，則圍牆應自計畫道路境界線退縮三公尺。退縮建築之空地，工業區、倉儲批發零售專用區，應做綠化步道；旅館專用區應植栽綠化，並得計入法定空地。前項退縮如面臨兩條以上計畫道路者，應分別予以退縮。
(三)為鼓勵建築物增設停車空間提供不特定公眾使用之效益，本府得訂定鼓勵建築物增設停車空間供不特定公眾使用規定或自治條例。

## Slide 36
土地使用分區管制
三五.公共設施用地退縮建築標準：
公共設施用地及公用事業設施專用區新（改）建時應自計畫道路境界線至少退縮六公尺建築，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自計畫道路境界線至少退縮三公尺。
前項退縮建築之空地應做綠化步道，但得計入法定空地。
第一項退縮如面臨兩條以上計畫道路者，應分別予以退縮。
三十六、各種使用分區及公共設施用地對於退縮建築標準若於執行上有困難時，得提請本縣都市計畫委員會審議決定之。

## Slide 37
土地使用分區管制
三八.各分區使用許可或限制之行為標準、行業類別及與分區使用產生衝突或干擾行為之處置，得由本府訂定執行要點，提本縣都市計畫委員會通過後作為執行之依據；如因執行過程產生之疑議亦由本縣都市計畫委員會認定後作為處理之依據。
三九、本計畫區內經軍方釋出之既有軍事設施再利用或整體開發區安置設施，得提具相關計畫，經本縣都市計畫委員會審議通過後，依通過計畫辦理，不受本要點之限制。

## Slide 38
土地使用分區管制
四十.本土地使用分區管制要點發布實施後，不合分區使用規定之建築物，除經本府命其變更使用或遷移者外，得繼續為原有之使用或改為妨礙目的較輕之使用，並依下列規定處理之：
(一) 原有合法建築物不得增建、改建、增加設備或變更為其他不合規定之使用。
(二) 建築物有危險之虞，確有修建之必要，得在維持原有使用範圍內核准修建。但以本府尚無限期要求變更使用或遷移計畫 者為限。
(三) 因災害毀損之建築物，不得以原用途申請重建。
四一.本要點自發布日施行。

## Slide 39
自然村專用區
39
開發許可審議作業流程
申請人檢具必備圖說
向縣府辦理掛號(開發許可申請)
建設處提擬初審
審議委員會審查
申請開發(建造執照)
通過
土地使用許可審議委員會
都市設計審議委員會
風景區開發許可審議委員會
金門特定區計畫土地使用許可審查辦法及規範
金門縣都市設計審議作業(金城)/
金湖鎮區段徵收優先開發地區（土地使用分區管制要點）
金門特定區計畫風景區開發許可作業規定
都市設計
風景區( 1ha開發 )
研提細部計畫
辦理公開展覽
分組審查-細部計畫、協議書內容
協議書認證
核發開發許可/發布實施
通過
檢送 5 份修正圖說核定
(約20工作天)
土地使用開發許可流程概要說明
鄉鎮公所先行初審
Notes: 39

## Slide 40
河岸改造
40
金城地區
都市設計審議範圍
金湖地區
範圍 :金城鎮祥豐段
各項獎勵所增加之樓地板面積以
不超過基地面積乘以該基地容積
率之30％為限。
範圍 :金湖鎮市港段
各項獎勵所增加之樓地板面積以
不超過基地面積乘以該基地容積
率之30％為限。
另需要考慮航高限制。
第二種商業區(商 2):
建蔽率 60%、容積率 360%
第五種住宅區(住五):
建蔽率 65%、容積率 260%
鄰里公園兼兒童遊樂場用地:
建蔽率 10%、容積率 20%
廣場兼停車場用地:
建蔽率 5%、容積率 10%
第三種住宅區(住三):
建蔽率 60%、50%、容積率 240%
土地使用開發許可流程概要說明
Notes: 40

## Slide 41
都市更新作業流程

## Slide 47
都市更新概要說明

## Slide 48
金門圖資雲
步驟一
步驟二

## Slide 49
金門GIS系統運用
步驟三

## Slide 50
金門GIS系統運用
金門特定區計畫土地使用許可審查辦法及規範
步驟四

## Slide 51
51
51
敬請指教